TIS / GS  / CB / 2001

8  Mars 2001

MEMORANDUM

A           : S. DELLA TORRE  /  EP

De          : C.  BERTOUX  /  TIS

# Concerne     :  Consignes pour  l’espace confiné du compteur RICH

________________________________________________________________________

Nous vous confirmons que le compteur RICH est à classer comme espace confiné. Le travail de montage des miroirs va bientôt commencer, nous vous rappelons les points essentiels pour effectuer le travail en toute sécurité :

- Seules les personnes ayant suivi le cours de formation pour les espaces confinés et passé la visite médicale appropriée sont autorisées à pénétrer dans le tube. Si d’autres personnes doivent absolument entrer une dérogation nominative et limitée dans le temps, doit être demandée au chef de la division TIS, Mr H. Schonbacher.

- Un permis d’entrée sera établi avant la première entrée, il sera renouvelé à chaque changement des conditions de travail, et dans tous les cas au moins une fois par semaine.

- La plate-forme d’accès doit être installée avant le début du travail, elle sera vérifiée, ainsi que les échafaudages intérieurs par TIS-GS (C. Pividori : 16 06 30).

- Le point de prélèvement pour l’air sec injecté dans le compteur doit être éloigné de tout les arrivées possible de gaz nocif, inflammable ou asphyxiant

- Pas de produits chimiques ou appareils électriques utilisés à l’intérieur.

- Lorsqu’une ou deux personnes travaillent à l’intérieur il y aura toujours une personne en surveillance à l’extérieur.

Un rendez-vous devra être pris avec les pompiers en leur expliquant les conditions de travail afin qu’ils évaluent les possibilités d’évacuation et si certaines adaptations sont nécessaires.

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

- C.  BERTOUX

Copies :  E.  Albrecht  /  EP   -  A.  Blin /  SL  TSO-bât. 911

F.  Elorza  /  TIS  -  G. Mallot  /  EP

- Pichler  /  TIS  -  D.  Piedigrossi  /  EP

- Pividori  /  TIS  -  H.  Taureg  /  EP

W.  Weingarten /  TIS